Приложение №3

Состав общего имущества дома

Дом №    19     строение (корпус)        по      Зарайская       ул.

Управление домами ООО ЖЭУ – 9  Ленинградского района г. Калининграда

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ПОСТРОЙКЕ

1.  Год постройки             1984             _

2   Материал стен            железобетонные сборные панели        _

3   Число этажей              12         _

4   Наличие подвала           имеется         _

5   Число лестниц шт.         1       их уборочная площадь  307,8   кв. м

6   Средняя внутрен. высота помещений    2,5  м., объем   17097   куб. м

7   Общая полезная площадь дома      4515,0     кв. м

8   Площадь нежилых помещений   1059,4   кв.м

9   Жилая площадь    1701,7    кв. м

10 Жилых квартир    60    жилых комнат   100  _

11 Год последнего капитального ремонта                          _

12 Минимальная продолжительность эффективной

эксплуатации зданий и объектов до постановки: - на текущий ремонт ___3 – 5 лет______

-  на капитальный ремонт __15 – 20 лет___

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ

| №№ п.п. | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства и их минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания, элемента (согласно ВСН 58-88р) | Оценка состояния или краткое описание дефекта (согласно ВСН 53-86р). | Объем работ %; износа | Решение о принятии мер, капитальный или текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о конструктивных элементах |
| 1 | Фундамент: сборные железобетонные блоки на железобетонном свайном основании (50 лет) | Удовлетворительно |  |  |
|  | – цоколь; железобетонные блоки | удовлетворительно |  |  |
|  | – отмостка Асфальтобетонная (10 лет) | Имеет повреждения, провалы, трещины | 15-20 | Требуется проведение ВТР |
| 2 | Несущие стены ; железобетонные сборные блоки (50 лет) | Выбоины местами в фактурном слое, ржавые потеки, загрязнение и выцветание наружной отделки, мелкие волосные трещины. Сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций не соответствует СНиП 23-02-2003 | 11-20 | Требуется проведение КР. Требуется утепление стен |
| 3 | Герметизированные стыки (швы) наружных стен; мастика отверждающаяся (15 лет) | Отслоение и выветривание раствора в стыках, следы протечек через стыки внутри здания, трещины | 21-30 | Требуется проведение КР. |
| 4 | Перегородки ; ж/бетонные панели, кирпичные (75 лет) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 5 | Перекрытия ; сборные бетонные панели. (80 лет) | Удовлетворительно. |  |  |
| 6 | Лестничные марши и площадки; железобетонные (60 лет) | Выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены. | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
| 7 | Кровля; рубероид по мастике (10 лет) | Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям. | 0-20 | Требуется проведение ВТР. |
| 8 | Оконные заполнения ; двойные спаренные простые, остекленные (стеклопакеты) ( 40 лет) | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притворах. Замазка местами отстала, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие повреждения отливов | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
| 9 | Дверные заполнения; - Переходных площадок мусорокамер: деревянные филенчатые. (40 лет) - Входные металлические(40 лет) | - Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены, неисправны, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники повреждены - Удовлетворительно | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
|  | Внутренняя отделка: |  |  |
| 10 | – отделка МОП; штукатурка, побелка, окраска (3 года) | Удовлетворительно |  | Ремонт в 2010г. |
| 11 | Наружная отделка; | удовлетворительно |  |  |
| 12 | Разное: |  |  |
|  | – балконы, лоджии ( 60 лет ) | Осмотру мало доступны |  |  |
|  | - ограждение балконов лоджий ( 40 лет) | Мелкие повреждения металлических обделок и ограждений | 0-20 | Требуется проведение ВТР |
|  | - Крыльца: Бетонные ( 20 лет ) | Площадки имеют местные разрушения. и отбитые места. | 10-20 | Требуется проведение ВТР |
|  | Лестничные марши спуска в подвальное помещение: Железобетонные. ( 20 лет) | В подступеньках трещины; имеют местные разрушения, трещины в сопряжениях маршевых плит с не- сущими конструкциями | 30-40 | Требуется проведение ВКР |
|  | – дренаж | удовлетворительно |  |  |
| Сведения об инженерном оборудовании |
| 1 | Система отопления ТЭЦ трубы стальные ( 15 лет) | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры отдельные (хомуты заварка) на стояках и магистралях следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры | 35-45 | Требуется проведение КР. |
| 2 | Холодное водоснабжение центральное - трубы водоснабжения ( стояки – оцинкованные; магистральные – стальные черные) (Оцинкованные трубы 30 лет, стальные 15 лет) | Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия. | 41-50 | Требуется проведение КР Выполнен |
| 3 | Горячее водоснабжение Центральное (Оцинкованные трубы 20 лет, стальные 10 лет) | Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 41-50 | Требуется проведение КР |
| 4 | Система водоотведения: Внутренние водостоки из труб чугунных ( 40 лет ) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; | 25-30 | Требуется проведение ВТР |
| 5 | Канализация центральная Трубы (чугунные) (40 лет) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; | 25-30 | Требуется проведение ВТР |
| 6 | Электрооборудование ; - электропроводка скрытая аллюминевая (40 лет) - электроплиты (15 лет) - сети питания лифтовых установок (15 лет) - сети питания системы дымоудоления, (15 лет) тревожных кнопок, повысительных водоподъемных установок (15 лет) автоматическая противопожарная защита (4 года) Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели плафоны освещения и т.п.) (10 лет) Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС) Внутридомовые сети связи и сигнализации: проводка (15лет) щитки, датчики, замки, КИП и др. (10 лет) телемеханические блоки, пульт (5 лет) | Повреждение изоляции магистральных и внутри квартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ), частичное отсутствие тревожных кнопок, автоматической противопожарной защиты; плафонов освещения мест общего пользования. отсутствуют электродвигатели системы дымоудоления, пожаротушения Отсутствует оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС) внутридомовые сети связи и сигнализации: | 35-50 | Требуется проведение КР Требуется проведение испытания электроустановок |
| 7 | Система водопровода пожаротушения (Оцинкованные трубы 30 лет, стальные 15 лет) Задвижки и вентили из чугуна (15 лет) Вентили латунные (20 лет) Пожарные рукова Шкафы пожарные деревянные остекленные | Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, Отсутствие участков трубопроводов Отсутствие пожарных рукавов Частичное отсутствие шкафов на этажах. | 45-60 | Требуется проведение КР |
| 8 | Лифты (25 лет) | удовлетворительно |  |  |
| 9 | Мусоропроводы; -загрузочные устройства клапана (10 лет) - мусоросборная камера, вентиляция (30 лет) - ствол (60 лет) | Неисправность загрузочных клапанов, неплотность в раструбных соединениях, отдельные пробоины в стволе мусоропровода, коррозия металлических частей | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 10 | Благоустройство; Покрытие; - проездов, тротуаров асфальтовое, асфальтобетонное (10 лет) | Удовлетворительно |  |  |

Генеральный директор                                                              Собственник

Поправка А.Н.