Приложение№ 3

Состав общего имущества дома

Дом №    22    строение (корпус)                                 по ул.      Гражданская           _

Управление домами ООО ЖЭУ – 9  Ленинградского района г. Калининграда

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ПОСТРОЙКЕ

1. Год постройки            до 1945 г             _

2  Материал стен            кирпич              _

3  Число этажей                  3  (мансарда)   _

4  Наличие подвала           имеется         _

5  Число лестниц шт.         1           их уборочная площадь      кв. м

6  Средняя внутрен. высота помещений   2,7  м., объем   1238   куб. м

7  Общая полезная площадь дома      270,3     кв. м

8  Жилая площадь    208,0     кв. м

9   Площадь нежилых помещений      кв.м

10  Жилых квартир    6    жилых комнат    12  _

11 Год последнего капитального ремонта    1965 г.    _

12 Минимальная продолжительность эффективной

эксплуатации зданий и объектов до постановки: - на текущий ремонт ___3 – 5 лет______

-  на капитальный ремонт __15 – 20 лет___

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ

| №№ п.п. | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта(согласно ВСН 53-86р). Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания, элемента (согласно ВСН 58-88р) | Объем работ %; износа | Решение о принятии мер, капитальный или текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о конструктивных элементах |
| 1 | Фундаменты: - бутовый ленточный (50 лет) | Мелкие повреждения цокольной части трещины, местные выбоины | 0-20 | Расшивка трещин, заделка выбоин |
|  | – цоколь кирпичный на сложном растворе (50 лет) | Трещины, сколы, следы увлажнения. | 21-40 | Требуется ТР |
|  | – отмостка Асфальтобетонная (10 лет) | Имеются повреждения, провалы, просадки, щели, трещины, отдельными местами отсутствует | 20-30 | Требуется проведение ТР. |
| 2 | Несущие стены: - кирпичные на сложном растворе (53 см) (50 лет) | Отдельные трещины и выбоины отпадение штукатурки местами | 21-30 | Требуется проведение ТР. |
| 3 | Перегородки : - деревянные (75 лет) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 4 | Перекрытия: 1. чердачное деревянное утепленное (60 лет) 2. междуэтажное деревянное утепленное (60 лет) 3. Подвальное Армокирпичное (80 лет) | 1) Осмотру мало доступны 2) Осмотру мало доступны 3) отпадение штукатурки, коррозия нижней полки балок, трещины в сводах балок. | 21-30 | 1) 2) 3) Требуется ТР |
| 5 | Лестничные марши и площадки - железобетонные (60 лет) | Выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены. | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
| 6 | Несущие конструкции кровли стропила деревянные (50 лет) | Ослабление креплений: болтов, хомутов, скоб; повреждение деталей слуховых окон. Частичное поражение грибком деревянных стропил балок, мауэрлатов. | 25-30 | Требуется проведение ТР Ремонт креплений и деталей слуховых окон |
| 7 | Кровля : - Шиферная по сплошной обрешетке (30 лет) | Ослабление крепления отдельных листов к обрешетке, отдельные протечки. Мелкие трещины шиферных листов | 25-30 | Требуется проведение ТР |
| 8 | Оконные заполнения; деревянные двойные спаренные, остекленные, окрашенные (стеклопакеты): ( 40 лет) | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притворах. Замазка местами отстала, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие повреждения отливов | 21-40 | Требуется проведение ВКР |
| 9 | Дверные заполнения; деревянные ( 40 лет ) металлические (50 лет) | Дверные деревянные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично неисправны | 20-30 | Требуется проведение ТР. |
| 10 | Полы: - дощатые по лагам (30 лет) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 11 | Внутренняя отделка: |  |  |
| 12 | – отделка МОП; штукатурка, побелка, окраска ( 3 года ) | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
|  | – отделка МОП коммунальных квартир 1) штукатурка 2) окраска вод. сост. | Осмотру мало доступны |  |  |
| 13 | Наружная отделка; - штукатурка, окраска (30 лет) | Трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами. Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден | 25-30 | Требуется проведение ТР. |
| 14 | Разное: |  |  |
| 15 | – крыльца | Нет |  |  |
|  | – дренаж | удовлетворительно |  |  |
|  | Оголовки, трубы вентканалов. | Отслоение штукатурного слоя, раскрытие кирпичной кладки, выветривание швов кирпичной кладки | 25-30 | Требуется проведение ТР. |
|  | – козырьки над входом: | Нет |  |  |
|  | - козырьки над спуском в подвальное помещение: | Удовлетворительно |  |  |
|  | Лестничные марши спуска в подвальное помещение: Железобетонные. ( 20 лет) | В подступеньках глубокие трещины; имеют прогибы и местные разрушения, трещины в сопряжениях маршевых плит с не- сущими конструкциями | 21-40 | Требуется проведение ВКР |
| Сведения об инженерном оборудовании |
| 1 | Система отопления (ТЭЦ, АГВ): - печи (2-х контурные котлы) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение: - Центральное Трубы ПХВ | Следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов | 35-45 | замена отдельных участков трубопроводов, окраска трубопроводов |
| 3 | Горячее водоснабжение: - газовые колонки (2-х контурные котлы) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 4 | Канализация: - Центральная Трубы (ПХВ) (40 лет) | Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего количества; повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов | 21-40 | Заделка мест присоединения приборов и ремонт чугунных трубопроводов в отдельных местах, частичная замена |
| 5 | Система водоотведения: Наружные водостоки, желоба из оцинкованных труб, листовой стали ( 10 лет ) | Удовлетворительно |  |  |
| 6 | Электрооборудование электропроводка «скрытая» (40 лет) | следы коррозии на поверхности металлических шкафов полная потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ | 41-60 | Замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ, замена открытой проводки Требуется проведение испытания электроустановок |
| 7 | Газоснабжение сетевое: Внутренние трубопроводы ( 20 лет ) | удовлетворительно |  |  |
| 8 | Благоустройство; Дорожное покрытие; - проездов, тротуаров асфальтовое, асфальтобетонное (10 лет) | Удовлетворительно |  |  |

Генеральный директор                                                               Собственник

Поломошнов Ю.Г.