Приложение№ 3

Состав общего имущества дома

Дом №    1     строение (корпус)        по      Гражданская       ул.

Управление домами ООО ЖЭУ – 9  Ленинградского района г. Калининграда

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ПОСТРОЙКЕ

1.  Год постройки             до 1945 г            _

2   Материал стен            кирпичные на сложном растворе        _

3   Число этажей              пять         _

4   Наличие подвала           имеется         _

5   Число лестниц шт.         1       их уборочная площадь      кв. м

6   Средняя внутрен. высота помещений    2,55  м., объем   4784   куб. м

7   Общая полезная площадь дома      1044,3    кв. м

8   Площадь нежилых помещений      кв.м

9   Жилая площадь    607,8    кв. м

10 Жилых квартир    22    жилых комнат   34  _

11 Год последнего капитального ремонта     1991   _

12 Минимальная продолжительность эффективной

эксплуатации зданий и объектов до постановки: - на текущий ремонт ___3 – 5 лет______

-  на капитальный ремонт __15 – 20 лет___

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ

| №№ п.п. | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства и их минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания, элемента (согласно ВСН 58-88р) | Оценка состояния или краткое описание дефекта (согласно ВСН 53-86р). | Объем работ %; износа | Решение о принятии мер, капитальный или текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о конструктивных элементах |
| 1 | Фундамент: - бутовый ленточный (50 лет) | Осмотру мало доступен |  |  |
|  | – цоколь; кирпичный | Удовлетворительно |  |  |
|  | – отмостка Асфальтобетонная (10 лет) | Имеет повреждения, провалы, трещины, отдельными местами отсутствует | 15-20 | Требуется проведение ВТР |
| 2 | Несущие стены ; Кирпичные на сложном растворе (50 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 3 | Перегородки ; кирпичные (60 лет) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 4 | Перекрытия ; сборные бетонные панели. (80 лет) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 5 | Лестничные марши и площадки; железобетонные (60 лет) | Выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены. | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
| 6 | Кровля; рубероид по мастике (10 лет) | Удовлетворительно |  | Выполнен КР в 2008 г. |
| 7 | Оконные заполнения ; деревянные двойные, створчатые простые, остекленные (стеклопакеты) ( 40 лет) | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, мелкие повреждения отливов. | 10-15 | Требуется проведение ВТР. |
| 9 | Дверные заполнения; деревянные ( 40 лет ) металлические (50 лет) | Дверные деревянные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично неисправны | 10-20 | Требуется проведение ВТР. |
|  | Внутренняя отделка: |  |  |
| 10 | – отделка МОП; штукатурка, побелка, окраска ( 3 года ) | Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя | 15-20 | Требуется проведение ВТР. |
| 11 | Наружная отделка; - штукатурка, окраска | трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился. | 25-30 | Требуется проведение ТР. |
| 12 | Разное: |  |  |
|  | – балконы, лоджии ( 60 лет ) | Осмотру мало доступны |  |  |
|  | - ограждение балконов лоджий ( 40 лет) | Мелкие повреждения металлических обделок и ограждений | 0-20 | Требуется проведение ВТР |
|  | – козырьки над входом: По стальным рамам с заполнением монолитным железобетоном ( 30 лет ) | Цементный пол и гидроизоляция местами повреждены разрушение ограждений Коррозия металлических несущих конструкций (консолей, кронштейнов, подвесок) | 21-30 | Требуется проведение ТР |
|  | - Крыльца: Бетонные с бетонными ступенями ( 20 лет ) | Площадки имеют трещины поперек рабочего пролета прогибы и местные разрушения. | 21-40 | Требуется проведение ВКР |
|  | Лестничные марши спуска в подвальное помещение: Железобетонные. ( 20 лет) | В подступеньках трещины; имеют прогибы и местные разрушения, трещины в сопряжениях маршевых плит с не- сущими конструкциями | 25-30 | Требуется проведение ТР |
|  | – дренаж | удовлетворительно |  |  |
| Сведения об инженерном оборудовании |
| 1 | Система отопления ТЭЦ трубы стальные ( 15 лет) | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры отдельные (хомуты заварка) на стояках и магистралях следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры | 35-45 | Требуется проведение КР. Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 2 | Холодное водоснабжение центральное - трубы водоснабжения ( стояки – оцинкованные; магистральные – стальные черные) (Оцинкованные трубы 30 лет, стальные 15 лет) | Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия. | 41-60 | Требуется проведение КР |
| 3 | Горячее водоснабжение Центральное (Оцинкованные трубы 20 лет, стальные 10 лет) | Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 41-60 | Требуется проведение КР Выполнена замена участка трубопровода и запорной арматуры. |
| 4 | Система водоотведения: - Внутренние водостоки чугунные ( 40 лет ) - Наружные водостоки, желоба из оцинкованных труб, листовой стали ( 10 лет ) | Удовлетворительно |  |  |
| 5 | Канализация центральная Трубы (чугунные) (40 лет) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; | 25-30 | Требуется проведение ВТР |
| 6 | Электрооборудование ; - электропроводка скрытая аллюминевая (40 лет) | Повреждение изоляции магистральных и внутри квартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) | 21-40 | Замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ. Требуется проведение испытания электроустановок |
| 7 | Газоснабжение сетевое: Внутренние трубопроводы ( 20 лет ) | удовлетворительно |  |  |
| 8 | Благоустройство; Дорожное покрытие; - проездов, тротуаров асфальтовое, асфальтобетонное (10 лет) | Асфальтовое основание имеет трещины, выпуклости, просадку. | 20-30 | Требуется проведение ТР |

Генеральный директор                                                               Собственник

Поправка А.Н.