Приложение №3

Состав общего имущества дома

Дом №    73-75    строение (корпус)                                 по ул.      Клиническая           _

Управление домами ООО ЖЭУ – 9  Ленинградского района г. Калининграда

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ПОСТРОЙКЕ

1. Год постройки            до 1945             _

2  Материал стен            кирпич              _

3  Число этажей              четыре        _

4  Наличие подвала           имеется         _

5  Число лестниц шт.         2           их уборочная площадь   137,3     кв. м

6  Средняя внутрен. высота помещений    2,70  м., объем  6247,0  куб. м

7  Общая полезная площадь дома      1182,7     кв. м

8  Жилая площадь    697,0     кв. м

9  Жилых квартир    32    жилых комнат    40  _

10 Год последнего капитального ремонта    1972г.    _

11 Минимальная продолжительность эффективной

эксплуатации зданий и объектов до постановки: - на текущий ремонт ___3 – 5 лет______

-  на капитальный ремонт __15 – 20 лет___

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ

| №№ п.п. | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта(согласно ВСН 53-86р). Минимальная продолжительность эффективной эксплуатац. Здания, элемента (согласно ВСН 58-88р) | Объем работ %; износа | Решение о принятии мер, капитальный или текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о конструктивных элементах |
| 1 | Фундаменты: - бутовый ленточный (50 лет) | Следы увлажнения цоколя и стен, | 21-40 | Ремонт горизонтальной изоляции |
|  | – цоколь кирпичный на сложном растворе (50 лет) | Удовлетворительно |  |  |
|  | – отмостка Асфальтобетонная (10 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 2 | Несущие стены: - кирпичные на сложном растворе (53 см) (50 лет) | Отдельные трещины и выбоины отпадение штукатурки местами, | 21-30 | Требуется ВТР |
| 3 | Перегородки : - кирпичные (75 лет) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 4 | Перекрытия: 1. чердачное ж/бетонное (60 лет) 2. междуэтажное ж/бетонное (60 лет) 3. Подвальное ж/бетонное (60 лет) | 1) Удовлетворительно 2) Удовлетворительно 3) удовлетворительно |  |  |
| 5 | Лестничные марши и площадки; железобетонные | Выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены. | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 6 | Несущие конструкции кровли стропила деревянные (50 лет) | Поражение гнилью древесины мауэрлата, стропил, обрешетки; увлажнение древесины. | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 7 | Кровля : - Шиферная (30 лет) | Ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов к обрешетке протечки и просветы в отдельных местах | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 8 | Оконные заполнения ; деревянные двойные створчатые, остекленные, окрашенные (стеклопакеты): ( 40 лет) | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость, щели в притворах. Замазка местами отстала, частично отсутствуют штапики, мелкие повреждения отливов Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; часть приборов повреждена и отсутствует. | 35-40 | Требуется проведение ВКР |
| 9 | Дверные заполнения; -деревянные (40 лет ) -металлические (50 лет) | Дверные деревянные полотна спуска в подвал, осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, наличники повреждены - Удовлетворительно | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
| 10 | Полы: - дощатые по лагам (30 лет) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 11 | Внутренняя отделка: |  |  |
| 12 | – отделка МОП; штукатурка, побелка, окраска ( 3 года ) | Удовлетворительно |  |  |
|  | – отделка МОП коммунальных квартир 1) штукатурка 2) окраска вод. сост. | Осмотру мало доступны |  |  |
| 13 | Наружная отделка; - штукатурка, окраска (30 лет) | Трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами. Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден | 25-30 | Требуется проведение ТР. |
| 14 | Разное: |  |  |
| 15 | – крыльца | удовлетворительно |  |  |
|  | – дренаж | удовлетворительно |  |  |
|  | Оголовки, трубы вентканалов. | Нет |  |  |
|  | – козырьки над входом: По стальным рамам с заполнением монолитным железобетоном опорах. ( 30 лет ) | Цементный пол и гидроизоляция местами повреждена разрушение ограждений. Коррозия металлических конструкций (консолей, кронштейнов, подвесок) | 25-30 | Требуется проведение ТР. |
|  | - козырьки над спуском в подвальное помещение: | нет |  |  |
|  | Лестничные марши спуска в подвальное помещение: Железобетонные. ( 20 лет) | В подступеньках мелкие трещины; и местные разрушения, трещины в сопряжениях маршевых плит с не- сущими конструкциями | 25-30 | Требуется проведение ТР. |
| Сведения об инженерном оборудовании |
| 1 | Система отопления (ТЭЦ, АГВ): - РТС трубы стальные ( 15 лет) | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры отдельные (хомуты заварка) на стояках и магистралях следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры | 35-45 | Требуется проведение КР. |
| 2 | Холодное водоснабжение: - Центральное трубы стальные ( 15 лет) | Следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов | 35-45 | Требуется проведение КР. |
| 3 | Горячее водоснабжение: - Центральное трубы стальные ( 15 лет) | Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 35-45 | Требуется проведение КР. |
| 4 | Канализация: - Центральная Трубы (чугунные) (40 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 5 | Система водоотведения: Наружные водостоки, желоба из оцинкованных труб, листовой стали ( 10 лет ) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест. Прогиб настенных желобов | 25-30 | Требуется проведение ТР. |
| 6 | Электрооборудование электропроводка «скрытая аллюминевая» (40 лет) | следы коррозии на поверхности металлических шкафов полная потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ | 41-60 | Замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ, замена открытой проводки Требуется проведение испытания электроустановок |
| 7 | Газоснабжение сетевое: Внутренние трубопроводы ( 20 лет ) | удовлетворительно |  |  |
| 8 | Благоустройство; Дорожное покрытие; - проездов, тротуаров асфальтовое, асфальтобетонное (10 лет) | удовлетворительно |  |  |

Генеральный директор                                                               Собственник

Поломошнов Ю.Г.