Приложение№ 3

Состав общего имущества дома

Дом №    17 А    строение (корпус)                                 по ул.      Кирпичная           _

Управление домами ООО ЖЭУ – 9  Ленинградского района г. Калининграда

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ПОСТРОЙКЕ

1. Год постройки            до 1945 г             _

2  Материал стен            кирпич              _

3  Число этажей                  4     _

4  Наличие подвала           имеется         _

5  Число лестниц шт.         1           их уборочная площадь  102,9    кв. м

6  Средняя внутрен. высота помещений   2,8  м., объем   3097   куб. м

7  Общая полезная площадь дома      541,9     кв. м

8  Жилая площадь    392,7     кв. м

9   Площадь нежилых помещений      кв.м

10  Жилых квартир    16    жилых комнат    29  _

11 Год последнего капитального ремонта    1969 г.    _

12 Минимальная продолжительность эффективной

эксплуатации зданий и объектов до постановки: - на текущий ремонт ___3 – 5 лет______

-  на капитальный ремонт __15 – 20 лет___

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ

| №№ п.п. | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта(согласно ВСН 53-86р). Минимальная продолжительность эффективной эксплуатац. Здания, элемента (согласно ВСН 58-88р) | Объем работ %; износа | Решение о принятии мер, капитальный или текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о конструктивных элементах |
| 1 | Фундаменты: - бутовый ленточный (50 лет) | Мелкие повреждения цокольной части трещины, местные выбоины | 0-20 | Требуется ВТР |
|  | – цоколь кирпичный на сложном растворе (50 лет) | Удовлетворительно |  |  |
|  | – отмостка Асфальтобетонная (10 лет) | Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и стен ограждения. Имеет незначительные повреждения, провалы, трещины, отдельными местами отсутствует | 0-20 | Требуется ВТР |
| 2 | Несущие стены: - кирпичные на сложном растворе (53 см) (50 лет) | Удовлетворительно раскрытие кирпичной кладки, выветривание швов кирпичной кладки | 35-40 | Требуется проведение ВКР. |
| 3 | Перегородки : - кирпичные (50 лет) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 4 | Перекрытия: 1. чердачное деревянное утепленное (60 лет) 2. междуэтажное деревянное утепленное (60 лет) 3. Подвальное Армокирпичное (80 лет) | 1) Осмотру мало доступны 2) Осмотру мало доступны 3) Осмотру мало доступны |  |  |
| 5 | Лестничные марши и площадки - деревянные (20 лет) | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на лестничной площадке и в ступенях, лестничные площадки имеют трещины поперек рабочего пролета | 21-40 | Требуется ВКР |
| 6 | Несущие конструкции кровли стропила деревянные (50 лет) | Проводится КР по программе 2011г. |  |  |
| 7 | Кровля : - Шиферная по сплошной обрешетке (30 лет) | Проводится КР по программе 2011г. |  |  |
| 8 | Оконные заполнения; деревянные двойные спаренные, остекленные, окрашенные (стеклопакеты): ( 40 лет) | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость и щели в притворах. Замазка местами отстала, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие повреждения отливов | 21-40 | Требуется проведение ВКР |
| 9 | Дверные заполнения; деревянные ( 40 лет ) металлические (50 лет) | Дверные деревянные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично неисправны | 20-30 | Требуется проведение ТР. |
| 10 | Полы: - дощатые по лагам (30 лет) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 11 | Внутренняя отделка: |  |  |
| 12 | – отделка МОП; штукатурка, побелка, окраска ( 3 года ) | Удовлетворительно |  |  |
|  | – отделка МОП коммунальных квартир 1) штукатурка 2) окраска вод. сост. | Удовлетворительно |  |  |
| 13 | Наружная отделка; - штукатурка, окраска (30 лет) | Трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами раскрытие кирпичной кладки, выветривание швов кирпичной кладки. Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден | 35-40 | Требуется проведение ВКР. |
| 14 | Разное: |  |  |
| 15 | – крыльца |  |  |  |
|  | – дренаж | удовлетворительно |  |  |
|  | Оголовки, трубы вентканалов. | Проводится КР по программе 2011г. |  |  |
|  | – козырьки над входом: |  |  |  |
|  | - козырьки над спуском в подвальное помещение: | Проводится КР по программе 2011г. |  |  |
|  | Лестничные марши спуска в подвальное помещение: Железобетонные. ( 20 лет) | Марши имеют прогибы и местные разрушения, трещины в сопряжениях маршевых плит с не- сущими конструкциями, |  | Требуется проведение ВКР |
| Сведения об инженерном оборудовании |
| 1 | Система отопления (ТЭЦ, АГВ): - печи (2-х контурные котлы) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение: - Центральное Трубы ПХВ | Следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов | 35-45 | замена отдельных участков трубопроводов, окраска трубопроводов Требуется проведение ВКР |
| 3 | Горячее водоснабжение: - газовые колонки (2-х контурные котлы) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 4 | Канализация: - Центральная Трубы (ПХВ) (40 лет) | Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего количества; повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов | 21-40 | Заделка мест присоединения приборов и ремонт чугунных трубопроводов в отдельных местах, частичная замена Требуется проведение ВКР |
| 5 | Система водоотведения: Наружные водостоки, желоба из оцинкованных труб, листовой стали ( 10 лет ) | Проводится КР по программе 2011г. |  |  |
| 6 | Электрооборудование электропроводка «скрытая» (40 лет) | следы коррозии на поверхности металлических шкафов полная потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ | 41-60 | Требуется проведение КР |
| 7 | Газоснабжение сетевое: Внутренние трубопроводы ( 20 лет ) | удовлетворительно |  |  |
| 8 | Благоустройство; Дорожное покрытие; - проездов, тротуаров асфальтовое, асфальтобетонное (10 лет) | Удовлетворительно |  |  |

Генеральный директор                                                               Собственник

Поломошнов Ю.Г.